РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

МАЛЫШЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2017г.                                                                                                     № 2/3-ДП

с. Малышевка

Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2018-2022 годы и на период до 2032 года.

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Малышевского муниципального образования, Генеральным планом Малышевского муниципального образования, Дума Малышевского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2018-2022 годы и на период до 2032 года (Приложение прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Малышевского муниципального образования и разместить на официальном сайте РМО «Усть-Удинский район».

Глава  Малышевского

муниципального образования                                            Н.В. Салтыкова

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Думы Малышевского

муниципального образования

от «31» октября 2017 года № 2/3-ДП

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2018 -2022 годы и на период до 2032 года.

с. Малышевка

2017 год

Утверждена

Постановлением администрации Малышевского сельского поселения

от 31.10.2017 г.  № 2/3-ДП

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования

на 2018 – 2022 годы и на период до 2032 года

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Малышевского муниципального образования на 2018-2022 годы и на период до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Малышевского МО, Постановление администрации Малышевского сельского поселения от 01.08.2017 г. № 26-а «О разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры Малышевского муниципального образования, Генеральный план Малышевского муниципального образования. |
| Заказчик программы | Администрация Малышевского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области |
| Исполнители программы | Администрация Малышевского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области |
| Цель программы | Обеспечение регулярного, безопасного, надежного и удобного сообщения населенных пунктов с центром поселения, с райцентром, повышение качества обслуживания и улучшение уровня жизни населения, совершенствование улично-дорожной сети на территории населенных пунктов |
| Задачи программы | 1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения. 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения, обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 3. Создание условий для безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2022 годы и на период до 2032 года |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети с устройством покрытия переходного типа, укрепление обочин, организация водоотвода; - ремонт и содержание (в том числе зимнее содержание) дорог и искусственных дорожных сооружений; - реконструкция и монтаж уличного освещения – установка щитков учета, увеличение числа осветительных приборов; - строительство моста через р. Усть-Улей в южной части д. Баранова у зернохранилища; - организация школьных автобусных маршрутов для доставки учеников из д. Долганова и д. Баранова в школу в с. Малышевка (разворотные площадки, автопавильоны, ограждения, обустройство дорог) |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы: 6 300 000 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 050 000 руб.; 2019 год – 1 050 000 руб.; 2020 год – 1 450 000 руб.; 2021 год – 1 350 000 руб.; 2022 год – 1 400 000 руб.; 2023-2032 годы – Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный период составляет 6 300 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Введение.

Транспортная инфраструктура – важнейшая составляющая сельского поселения, связанная с экономической и социальной сторонами жизни населения. Удовлетворение потребностей населения Малышевского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния дорог, позволяющих обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижение.

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы села. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией Малышевского муниципального образования стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог села в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Анализ современного состояния.

Транспортно-географическое положение Иркутской области благоприятствует развитию международных торговых связей. МО «Усть-Удинский район» расположен в Среднем Приангарье, на правом берегу рукотворного Братского водохранилища -(р.Ангара) в верхнем течении р. Илима.

Основной транспортный коридор Иркутской области - Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога М-53 «Байкал» расположены южнее Усть-Удинского района. Удаленность райцентра Усть-Уда от ближайшей железнодорожной станции Залари на Транссибе – 110 км. Расстояние до Иркутска – 330 км по автомобильной дороге, 272 км - водным путём по Братскому водохранилищу.

Транспортное сообщение с областным центром г. Иркутск осуществляется  автотранспортом по дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда. Затрата времени на поездку из Иркутска до райцентра 7 часов.

В период навигации сообщение с г. Иркутск осуществляется по Братскому водохранилищу теплоходом «Метеор» от пристани, расположенной в райцентре Усть-Уда. Затрата времени на поездку - 5 час.

Ближайший аэропорт международного значения расположен в областном центре г. Иркутск.

На территории Усть-Удинского района на расстоянии 550 м от 12 км автодороги Балаганск - Усть-Уда расположен заброшенный аэродром, имеющий грунтовую взлётно-посадочную площадку, который ранее использовался для гражданской авиации.

Малышевское МО расположено в южной части Усть-Удинского района на границе с Осинским районом Иркутской области.

Административный центр Малышевского МО с. Малышевка расположен  на расстоянии 74,0 км от  районного центра  пгт. Усть-Уда. Затрата времени на поездку на автобусе до райцентра  1 час. 15 мин - 1час. 30 мин.

Транспортный узел Малышевского МО включает в себя объекты инфраструктуры внешних автомобильных дорог и автомобильного транспорта, улично-дорожную сеть и искусственные дорожные сооружения с. Малышевка, д. Баранова и д. Долганова.

Внешний транспорт

Внешние автомобильные дороги

Перечень автомобильных дорог регионального значения и прочих дорог общего пользования, находящихся в ведении управления автомобильных дорог Иркутской области.

Таблица 1

| № п/п | Наименование дороги | Начало дороги | Конец дороги | Протяженность в районе (км) | Категория | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | а/б | переход. |
| Дороги регионального значения |
| 1 | Иркутск - Оса - Усть -Уда | от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 215 +000 | до 100км а/д Залари -Жигалово (км 263 +000 | 47,240 | IV | 25,640 | 21,600 |
| - | в том числе на территории МалышевскогоМО | от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 215 +000 | - | 21,3 | IV | 21,3 | - |
| Прочие дороги общего пользования на территории Малышевского МО, находящиеся в областной собственности |
| 1 | подъезд к с. Малышевка | - | - | 1,9 | IV | - | 1,9 |
| 2 | подъезд к д. Долганова | - | - | 3,8 | IV | - | 3,8 |
| 3 | подъезд к д. Баранова | - | - | 1,0 | IV | - | 1,0 |
|  | итого |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 |

Обслуживание и содержание автомобильных дорог регионального значения и прочих дорог общего пользования осуществляет по договору подряда Балаганский филиал ОАО « Дорожная служба Иркутской области», имеющий дорожный участок в с. Игжей.

По территории Малышевского МО проходит участок автодороги регионального значения Иркутск - Оса - Усть-Уда, протяжением 21,3 км, по которой осуществляется круглогодичный выход на единую дорожную сеть России. На дороге Иркутск - Усть-Уда (км 237 + 774) расположен малый мост через р. Мойган протяжением 30,18 м.

На территории Малышевского МО имеются прочие дороги общего пользования - подъезды к с. Малышевка, к д. Долганова и к д. Баранова общим протяжением 6,7км.

На дороге «Подъезд к д. Долганова» ( км 1+ 00) расположен малый деревянный мост через р. Мойган протяжением 10,1 м. На дороге «Подъезд к д. Баранова» (км 0 + 150) расположен малый деревянный мост через р. Усть - Улей протяжением  9,0 м.

На территории Малышевского МО имеется сеть бесхозных лесовозных дорог и дорог к заливам Братского водохранилища.

Водный транспорт

Малышевское МО расположено на правом берегу Братского водохранилища (р.Ангара), образованного плотиной Братской ГЭС. Река Ангара относится к категории магистральных водных путей и является частью судоходного пути между Иркутском и Братском. Гарантированные глубины - 2,5 м. В отдельные периоды маловодья проектные судоходные условия не всегда обеспечиваются. Содержится освещаемая судоходная обстановка.

В период навигации с 9 июня по 22 сентября  два раза в неделю ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» осуществляет поездки на теплоходе «Метеор» по маршруту Иркутск - Братск. Остановки теплохода в Балаганске у парома и в Усть-Уде. Затрата времени на поездку из Иркутска 4 часа 30 мин до Балаганска и 5 час. до пристани в Усть-Уде.

Транспортное сообщение Усть-Удинского района, в том числе Малышевского МО, с соседним Балаганским районом ограничено необходимостью организации переправы Балаганск - Игжей через Братское водохранилище по автодороге «Залари - Жигалово».

По данным Государственной инспекции по маломерным судам Усть-Удинской группы патрульной службы количество зарегистрированных маломерных судов  на территории Малышевского МО 5 ед.

Поселковые улицы и дороги

Населённые пункты поселения образуют единое планировочное образование, с подъездом к каждому населённому пункту. В состав Малышевского МО входят с. Малышевка, д. Баранова и д. Долганова.

Все населённые пункты Малышевского МО имеют удобные подъезды к автодороге регионального значения Иркутск - Усть-Уда. Подъезды в настоящее время являются областной собственностью.

Протяжение дорог общего пользования  на территории   Малышевского МО -    38,0 км, в том числе в с. Малышевка - 23,0 км, в д. Баранова - 8,65 км, д. Долганова - 6,35 км.

Дороги по улицам поселения не благоустроены, грунтовые, техническое состояние  низкое, износ улично-дорожной сети более 60 %, недостаточное освещение улиц.

Село Малышевка расположено на расстоянии 1,9 км западнее автодороги Иркутск  - Усть-Уда. Подъезд к с. Малышевка в настоящее время является областной собственностью. Основной въезд в село осуществляется по ул. Дорожная.

ул. Центральная - главная улица села, на которой расположены основные административные здания муниципального образования - администрация, почта, магазины, фельдшерский пункт.

Деревня Долганова расположена на расстоянии 3,8 км восточнее автодороги Иркутск - Усть-Уда. Подъезд к д. Долганова в настоящее время является областной собственностью. На дороге расположен деревянный мост через р.Мойган.

Основной въезд в деревню с Иркутского тракта осуществляется с севера по ул. Молодежная, на которой расположена начальная школа и здание бывшего клуба.

Деревня Баранова расположена южнее с. Малышевка, западнее автодороги Иркутск - Усть-Уда. Въезд в деревню с Иркутского тракта осуществляется с севера по ул. Лесная.

Подъезд к д. Баранова протяжением 1,0 км в настоящее время является областной собственностью. На дороге «Подъезд к д. Баранова» расположен деревянный мост через р. Усть-Улей. На ул. Лесная расположены начальная школа, фельдшерский пункт, здание бывшего клуба. В южной части д. Баранова расположено зернохранилище, к которому имеется грунтовый подъезд от дороги Иркутск - Усть-Уда.

Транспортное сообщение

Уровень обеспеченности транспортной инфраструктурой на территории Усть- Удинского района низкий.

Пассажирское  сообщение с областным центром г. Иркутск осуществляется  междугородными автобусами и маршрутными такси по дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда. Затрата времени на поездку 7 часов.

В период навигации с 9 июня по 22 сентября  два раза в неделю ОАО «ВСРП» осуществляет поездки на теплоходе «Метеор» по маршруту Иркутск - Братск. Остановки теплохода в Балаганске у парома и в Усть - Уде. Затрата времени на поездку из Иркутска  4 часа 30 мин до Балаганска и 5 час. до пристани в Усть - Уде.

В райцентре пгт. Усть-Уда расположена автобусная станция, пассажирское автотранспортное предприятие отсутствует. Автобусный парк в районе старый (степень износа 83 %) и требует замены. Количество муниципальных автобусов в районе на 1.01.2011г. – 4 ед., учитывая отдаленность большинства муниципальных образований от райцентра явно недостаточно.

Расстояние от райцентра Усть-Уда до административного центра Малышевского МО с. Малышевка 74,0 км, до д. Баранова - 86 км, до д. Долганова - 62 км.

Транспортное сообщение Малышевского МО с райцентром осуществляется рейсовыми пригородными автобусами и микроавтобусами частных предпринимателей, имеющих лицензии на коммерческие пассажирские перевозки, по маршруту Малышевка - Баранова - Долганова - Халюты - Молька - Лобагай - Игжей - Усть-Уда, протяжением 98 км. Интенсивность движения рейсового пригородного автобуса Малышевка - Усть-Уда- 1 рейс в день. Затраты времени на поездку 1час 15 мин. - 1час 30 мин.

По трассе региональной дороги Иркутск - Усть-Уда по территории Малышевского МО проходят междугородные автобусные маршруты Иркутск - Усть-Уда (ежедневно 1 рейс в день) и Иркутск - Новая Уда (3 рейса в неделю). На трассе расположены остановочные пункты на примыкании к ней подъездов к поселениям.

Организован подвоз школьников в Малышевскую школу из д. Баранова (11 км) и д. Долганова (17 км).

Автомобильные перевозки на территории сельского поселения носят местный характер. Основной вид транспорта – личные автомобили граждан.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

На территории Малышевского МО предприятия по ремонту автотранспорта отсутствуют.

Ближайшие автозаправочные станции:

- АЗС-124 ЧП « Нефрит» расположена в с. Молька на автодороге Иркутск - Оса - Усть - Уда в Молькинском МО.

- АЗС-16 ЧП «Агат» расположена в райцентре п. Усть-Уда;

На автодороге Залари - Жигалово на левом берегу Братского водохранилища в райцентре Балаганск расположено 2 АЗС.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках владельцев транспортных средств.

Раздел 2. Основные направления комплексного развития транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура - важнейшая составляющая сельского поселения. Основная цель развития транспортной инфраструктуры – обеспечение регулярного, безопасного, надежного и удобного сообщения населенных пунктов с центром поселения, с райцентром, повышение качества обслуживания и улучшение уровня жизни населения, совершенствование улично-дорожной сети на территории населенных пунктов

В настоящее время транспортная инфраструктура развита недостаточно, дорожно-транспортный комплекс имеет высокий уровень износа.

Основными препятствиями для развития экономического потенциала Малышевского муниципального образования являются:

1. Нехватка финансовых средств.

2. Недостаток квалифицированных кадров.

3. Плохое техническое состояние  дорог.

4. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.

Основные проблемы, характерные для современного состояния автомобильных дорог это:

- слабое благоустройство автодорог. Прочие дороги общего пользования подъезды к с. Малышевка, к д. Долганова и д. Баранова находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствуют техническим нормам эксплуатации, требуют ремонта, обустройства, очистки от снега;

- необходим ремонт существующих мостов на прочих дорогах общего пользования и строительство труб или мостов через реки и ручьи;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети на территории сельских населённых пунктов, отсутствие покрытия.

Основными направлениями при реализации программы является решение вопросов в границах сельских поселений с местным самоуправлением и местным бюджетом для ликвидации отставания в обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры:

- строительство и содержание улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также мостов, труб в границах сельских населенных пунктов;

- благоустройство улично-дорожной сети;

- обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов;

- осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решение транспортных вопросов - предоставление транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и к береговым полосам;

- создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- организация монтажа уличного освещения - установка щитов учета, увеличение числа осветительных приборов.

Мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения

Наиболее важная проблема коммунального хозяйства связана с экономической и социальной сторонами жизни населения, своевременной доставкой на работу трудящихся с обеспечением комфорта и безопасности движения, удовлетворением потребностей в перевозке грузов.

Повышение уровня комфортности перевозок и безопасности движения в муниципальных образованиях за счёт проведения комплекса мероприятий, направленных на решение проблемы транспортной доступности для жителей сельских населённых пунктов.

Развитие транспортной инфраструктуры в Усть - Удинском районе

и на территории Малышевского МО

Таблица № 2

| №№ | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуру в Усть - Удинском районе (2012 -2032) |
| 1 | организация автотранспортного предприятия в райцентре |
| 2 | строительство районного пункта технического осмотра автомобилей в райцентре |
| 3 | строительство диагностического центра автомобилей в райцентре |
| 4 | строительство автобусной станции с полным комплексом обслуживания пассажиров и водителе в райцентре |
| 5 | обновление подвижного состава, увеличение количества автобусов на внутрирайонных маршрутах и количества рейсов по маршруту Малышевка - Усть-Уда |
| 6 | приобретение школьных автобусов за счёт выделенных региональных или федеральных |
| Транспортное обслуживание на территории Малышевского МО |
| 1 | строительство автопавильонов в соответствии с требованиями ГОСТ 52766-2007 и оборудование посадочных площадок на остановках автобусов по трассе Иркутск - Усть-Уда, в с. Малышевка и д. Баранова (2012-2022) |
| 2 | строительство АЗС на дороге Иркутск - Усть-Уда на примыкании подъезда к д. Малышевка (2012-2022) |
| 3 | благоустройство конечных пунктов автобусов в с. Малышевкаод.Бараново, д. Долганово(2012 - 2022) |
| 4 | организация регулярных перевозок пассажиров с нормальными интервалами движения муниципальными автобусами малой вместимости и микроавтобусами также по договору с индивидуальными предпринимателями по маршруту Усть - Уда - Малышевка, увеличение количества рейсов в Малышевское МО |
| 5 | организация школьных автобусных маршрутов для доставки учеников из д. Долганова и д. Баранова в школу в с. Малышевка, (разворотные площадки, автопавильоны, ограждения, обустройство дорог) |

Ориентировочное количество индивидуального транспорта на территории Малышевского МО при норме обеспеченности 300 машин на 1 тыс. чел. на первую очередь и 350 машин на расчетный срок составит 300 – 350 ед.

Хранение индивидуальных транспортных средств намечается на приусадебных участках владельцев транспортных средств.

Расчёт ориентировочного количества индивидуального транспорта в Малышевском МО

Таблица № 3

| № п/п | показатели | ед. изм. | Исходный год | первая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | чел | 1104 | 1150 | 1200 |
| 2 | ориентировочное количество индивидуального транспорта на 1000 чел. | ед. | - | 300 | 350 |
| 3 | ориентировочное количество машин на территории Малышевского МО | ед. | - | 300 | 350 |

Безопасность дорожного движения

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте

Увеличение интенсивности движения и изношенность транспортной инфраструктуры создают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

- несоответствие параметров дороги ее техническим категориям.

Необходимо улучшение технического состояния искусственных дорожных сооружений и проведение сопутствующих инженерных мероприятий на автодорогах: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Потенциально опасные объекты на дорогах - автозаправочные станции.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходимо улучшение качества содержания дорог, особенно при гололеде на участках с уклонами на спусках, подъемах перед мостами, на остановках автобусов и на перекрестках.

Проектно-планировочные мероприятия по защите от транспортного шума

Источниками шумового загрязнения жилой застройки является автомобильный транспорт. Автотранспортный шум растёт в связи с увеличением уровня автомобилизации, ростом интенсивности движения и состава транспортного потока. Основные потоки автотранспорта по дороге Иркутск - Усть -Уда проходят  минуя жилую застройку населенных пунктов Малышевского МО. Для уменьшения экологической нагрузки на территорию предусматриваются следующие мероприятия:

- защитное озеленение вдоль дороги;

- благоустройство внутри поселковой улично-дорожной сети, ремонт покрытий и расширение проезжей части, асфальтирование, озеленение;

- размещение новой жилой застройки с отступом от красных линий;

- ограничения в строительстве зданий жилого, общественного и производственного назначения, по условиям превышения предельно допустимых уровней шума, загрязнения атмосферы продуктами сгорания топлива, риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Предложения по увеличению источников финансирования

Автодороги обычно дают толчок для развития прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации районов подразумевает взаимовыгодное партнерство и инвестиционные интересы для развития бизнеса в районе. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.

Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны:

- для размещения сети фирменных магазинов сельхозпродукции по региональным трассам;

- для развития предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственного производства (продукция животноводства и растениеводства, молоко, мясо, шерсть, яйца, овощи и фрукты);

- ремонт автотранспорта;

- организация предприятий общественного питания – кафе, столовых в населённых пунктах и на трассе.

Так как администрация заинтересована в привлечении инвестиций, предприниматель может рассчитывать на содействие при решении многих вопросов:

- льготное финансирование, налогообложение, кредиты;

- вопросы землеотводов;

- утверждение пакетов документов;

- инженерное обеспечение (энергоснабжение, водопровод, канализация и др.).

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, газеты, интернет);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной

автотранспортной службы.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию  Малышевского сельского поселения

Транспортный узел Малышевского МО – это единая система внешних и внутренних путей сообщения (транзитные автодороги и улично-дорожная сеть населённых пунктов) и искусственных дорожных сооружений, важнейшая составляющая населённого пункта.

На стадии генерального плана, предусматривается развитие транспортной инфраструктуры на первую очередь до 2022 года и на расчётный период до 2032 года.

Транспортная инфраструктура - важнейшая составляющая сельского поселения. Основная цель развития транспортной инфраструктуры – обеспечение регулярного, безопасного, надежного и удобного сообщения населенных пунктов с центром поселения, с райцентром, повышение качества обслуживания и улучшение уровня жизни населения, совершенствование улично-дорожной сети на территории населенных пунктов.

Ряд решений, принятых в данном разделе, потребует более детальной проработки и самостоятельных проектов с привлечением специализированных организаций.

Развитие транспортной инфраструктуры намечается с учётом областных и районных целевых программ при поддержке инвестиционной деятельности.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

| № п/п | Направление мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2032 годы |
|  | Раздел 1. Реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети с устройством покрытия переходного типа, укрепление обочин, организация водоотвода |
| 1.1 | Отсыпка гравием (щебнем) ул. Луговая с. Малышевка |  |  | 200,0 |  |  |  | - |
| 1.2 | Укрепление обочин автодороги по ул. Луговая с. Малышевка |  |  | 100,0 |  |  |  | - |
| 1.3 | Ямочный ремонт ул. Центральная от дома № 23 до дома № 42 с. Малышевка |  | 100,0 |  |  |  |  | - |
| 1.4 | Отсыпка гравием (щебнем) ул. Рабочая с. Малышевка |  |  |  | 400,0 |  |  | - |
| 1.5 | Отсыпка гравием (щебнем) ул. Юбилейная с. Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Укрепление обочин автодороги по ул. Центральная с.Малышевка |  | 200,0 |  |  |  |  | - |
| 1.7 | Устройство водоотвода от ул. Центральная по пер. Почтовому, через ул. Рабочая |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 1.8 | Ямочный ремонт ул. Хайрюзовская с. Малышевка |  |  |  | 100,0 |  | 100, | - |
| 1.9 | Ямочный ремонт ул. Центральная Ангарская с. Малышевка |  |  |  |  |  | 100,0 | - |
| 1.10 | Ямочный ремонт ул. Совхозная с. Малышевка |  |  |  |  |  | 100,0 | - |
| 1.11 | Ямочный ремонт ул. Центральная Школьная с. Малышевка |  |  |  |  |  | 100,0 | - |
| Раздел 2. Реконструкция и монтаж уличного освещения – установка щитков учета, увеличение числа осветительных приборов |
| 2.1 | Реконструкция уличного освещения по ул. Центральная с. Малышевка |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция уличного освещения по ул. Рабочая с. Малышевка |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция уличного освещения по ул. Дорожная с. Малышевка |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 2.4 | Монтаж уличного освещения по ул. Школьная с. Малышевка |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.5 | Монтаж уличного освещения по ул. Набережная с. Малышевка |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 2.6 | Монтаж уличного освещения по ул. Лесная д. Баранова |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 2.7 | Монтаж уличного освещения по ул. Молодежная д. Долганова |  |  |  | 162,0 |  |  |  |
| Раздел 3 Благоустройство улично-дорожной сети и строительство искусственных сооружений |
| 3.1 | Строительство моста через р. Усть-Улей в южной части д. Баранова у зернохранилища |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство разворотных площадок, автопавильонов, ограждения в пунктах остановки школьных автобусов в д. Баранова и в д. Долганова |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, уличное освещение, освещение остановок автобуса и пр.) |  |  |  | 188,0 |  |  |  |
| Раздел 4 Ремонт и содержание (в том числе зимнее содержание) дорог и искусственных дорожных сооружений |
| 4.1 | Грейдирование внутрипоселенческих дорог |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.2 | Расчистка дорог в зимнее время и проведение противоледных работ |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  | Всего: |  | 1050,0 | 1050,0 | 1450,0 | 1350,0 | 1400,0 |  |
|  | ИТОГО по программе: | 6300,0 тыс.руб. |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 6,3 млн. рублей.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку развития транспортной инфраструктуры, выразившейся:

- в сокращении доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- в  обеспеченности постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- в сокращении количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.

Контроль над исполнением Программы осуществляется Администрацией и Думой Малышевского муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством на территории РФ.